# "Elvéreztek" a kábelek a bevizsgálás során

A TÜV Rheinland InterCert vizsgálóintézettel együttműködésben populáris, széles körben alkalmazott épületvillamossági termékek bevizsgálását végzi el a szerkesztőség. Olvasói felvetésre ez alkalommal a villanyszerelésben nélkülözhetetlen „alapanyagra”, a vezetékekre fókuszáltak: 3x1,5-es MBCU vezetékekből állítottak össze vizsgálati programot. Az eredmények a szűkebb szakmai közvéleményben is meglepetést okoztak.

Előzmények
Elengedhetetlennek tűnik, hogy néhány szót ejtsünk a vizsgálat tárgyát alkotó vezetékminták beszerzésének körülményeiről. A témaválasztás alapjául szolgáló, ismételt és számos forrásból eredő megállapítás szerint a kábelek, vezetékek területe az, ahol nagyon sok ismeretlen eredetű, beazonosíthatatlan, kérdéses szerkezetű és anyag-összetételű termék kerül(t) kereskedelmi forgalomba.
A beszerzést ez alkalommal is úgy folytattuk le, hogy termékmintákat kértünk be kereskedő vállalatoktól, illetve ha bizonyos típusok nem voltak elérhetők, akkor kísérletet tettünk megvásárlásukra. Külön nehézséget okozott az, hogy a vizsgálóintézet által igényelt, 10 méteres vezetékszakaszt csupán néhány helyen bocsátották rendelkezésünkre (a normál kiszerelés a 100 méteres tekercs).
Már nagyobb problémát jelentett az, hogy előzetes piaci körképünk szerint a kereskedők meghatározó része nincs is tisztában azzal, hogy milyen gyártmányú terméket tart (ergo: nem rendelkezik naprakész ismeretekkel az általa raktáron tartott vezetékek fontosabb műszaki paramétereiről és a forgalomba hozatalhoz szükséges dokumentációról). Jellemző volt az az eset is, hogy a szakkereskedés pultos kollégájának szóbeli tájékoztatása szerint „valami török” termékből tud mintát biztosítani, valójában azonban egy standard magyar vezetékből vehettük át a kérdéses mennyiséget. Számos helyen próbáltunk felvilágosítást kérni a vezetékek köpenyén található információkkal kapcsolatban: sajnos kevés készséggel találkoztunk, és például a „NYM-J”, „(N)YM-J” vagy „YM-J” jelölések műszaki tartalmával kapcsolatban teljes tanácstalansággal találkoztunk.
Nem sokat segítettek az egyes vezeték-gyártók internetes honlapjai sem: csak elvétve találtunk magyar nyelvű információkat, illetve a magyarországi disztribúció fellelhetősége sem volt pontosan beazonosítható.
Végül is, tapasztalatunk szerint a „nyílt” kereskedelmi kínálatban túlnyomórészt a jelen vizsgálatra bocsátott 4-5 kábeltípus lelhető fel. Természetesen jól tudható, hogy ennél jóval több gyártmányt építenek be a szerelők: ennek megfelelően arra kérjük olvasóinkat, hogy amennyiben a feltüntetett vezetékeken túlmenően más típusokkal is találkoznak, úgy ezeket juttassák el szerkesztőségünkhöz, és a későbbiekben más, forgalomban lévő vezetéktípusokkal együtt azokat is bevizsgáltatjuk.

Avizsgálatról
A kábelek, vezetékek vizsgálata rendkívül szerteágazó, összetett és időigényes folyamat: jelen esetben csupán a gyorsan és költség hatékonyan elvégezhető ellenőrzések kerültek sorra. A villamos paraméterek közül elvégezték a vezetékek ellenállásának mérését, illetve a 2000 V-os feszültségpróbát, valamint az egyéb vizsgálatok közül a szigetelés és a köpeny vastagságának mérését. De mellőzni kellett olyan meghatározó tulajdonságok ellenőrzését, mint a lángállóság vagy a repedésállóság, s nem kerülhetett sor például a mechanikai vizsgálatokra vagy az öregítés utáni szakítóvizsgálatra.
A vizsgálati eredmények Villanyszerelők lapja márciusi számában tekinthetők meg. http://www.villanyszaklap.hu/regisztracio.php

2011.03.31 14:56